Załącznik nr 2A

do SIWZ nr 3201-ILZ.260.25.2020

..............................................

(oznaczenie Wykonawcy)

Formularz specyfikacji oferowanych produktów

UWAGA!

Brak wskazania przez Wykonawcę producenta/modelu/symbolu/serii zaoferowanego produktu, skutkować będzie odrzuceniem oferty

CZĘŚĆ NR 1 – dostawa wraz z montażem urządzeń systemu telewizji dozorowej (STD), urządzeń systemu kontroli dostępu (SKD) oraz urządzeń instalacji sygnalizacyjno-alarmowej pożaru (SAP) w Urzędzie Skarbowym w Gryficach

- Urządzenia Systemu Telewizji Dozorowej STD

| Lp. | Rodzaj produktu / parametry nie gorsze niż … | producent/model/symbol/seria (informacje identyfikujące zaoferowany produkt) |
| --- | --- | --- |
| 1 | kamera zewnętrzna typ - IP bullet przetwornik - 1/2.4 rozdzielczość - 6 Mpx kompresja video - H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG liczba strumieni video - 3 liczba klatek - 20 obiektyw - 2,8 – 12 mm czułość - 0,008 funkcje - BLC, WDR szczelność obudowy - IP67 promiennik podczerwieni - 50 m, EXIR kompatybilność - ONVIF zasilanie - 12VDC, PoE pobór mocy - 15W temperatura pracy - - 30 do +600C | …………………………. |
| 2 | kamera wewnętrzna typ - IP bullet przetwornik - 1/3 rozdzielczość - 4 Mpx kompresja video - H.264+, H.265, H.265+, MJPEG liczba strumieni video - 2 liczba klatek - 20 obiektyw - 2,8 – 12 mm czułość - 0,01 funkcje - BLC, WDR szczelność obudowy - IP67 promiennik podczerwieni - 30 m, LED kompatybilność - ONVIF zasilanie - 12VDC, PoE pobór mocy - 9W temperatura pracy - - 30 do +600C | …………………………. |
| 3 | kamera wewnętrzna kopułkowa typ - IP kopułkowa przetwornik - 1/3 rozdzielczość - 4 Mpx kompresja video- H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG liczba strumieni video - 2 liczba klatek - 30 obiektyw - 2,8 – 12 mm czułość - 0,01 funkcje - BLC, WDR szczelność obudowy - IP67 promiennik podczerwieni - 30 m, LED kompatybilność - ONVIF zasilanie - 12VDC, PoE pobór mocy - 8W |  |
| 4 | rejestrator cyfrowy typ - NVR 16 kanałów rozdzielczość - 12 Mpx ilość kanałów - 16 maks. pasmo strumieni video - 200 Mb/s ilość dysków/pojemność - 4/8TB wyjścia video - HDMI (4K), VGA interfejs sieciowy - 2x10/100/1000 Mbps złącza - 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xeSATA, RS-232, RS-485, 2xLAN kompresja video - H.264, H.264+, H.265, H.265+ zasilanie - 230 VAC pobór mocy - 80 W | …………………………. |
| 5 | monitor M1 przekątna ekranu - 31,5” typ matrycy - LED rozdzielczość - 1920x1080 ilość wyświetl. kolorów -16,7 mln czas reakcji plamki - 8 ms kontrast - 1400:1 jasność - 300 cd/m2 kąt widzenia pion/poziom - 1780 wejścia - HDMI, VGA głośniki – tak | …………………………. |
| 6 | switch porty LAN - 2xport Combo RJ45/SFP - 16xPoE 802.3af/at szybkość transmisji - 10/100 Mb/s porty LAN PoE - 10/100/1000 Mb/s 2xUplink maks. moc wyjściowa - 30W/port PoE maksy. sumaryczna moc - 230W tablica adresów MAC - 4k zasilanie - 100 do 240 VAC | …………………………. |
| 7 | konwerter typ - konwerter aktywny liczba kanałów - 1 zasięg transmisji - do 200 m złącza video - RJ45/BNC_F funkcje dodatkowe - PoE PASSIVE do 70 W | …………………………. |
| 8 | UPS moc - 400 W moc pozorna - 800 VA czas podtrzymania - 110 min czas przełączania - 4 ms zabezpieczenia - przeciążeniowe, przeciwzwarciowe automatyczna regulacja napięcia - AVR liczba gniazd standard - 2 złącze komunikacyjne - 1xRS232 architektura - Line – interactive | …………………………. |

- Urządzenia Systemu Kontroli Dostępu SKD

| Lp. | Rodzaj produktu / parametry nie gorsze niż … | producent/model/symbol/seria (informacje identyfikujące zaoferowany produkt) |
| --- | --- | --- |
| 1 | kontroler przejść przedziały czasowe w ramach jednego harmonogramu- 80 bezpośrednia obsługa 16 czytników serii MCT (interfejs RS485) - 16 bezpośrednie podłączenie czytników serii PRT - 4 bezpośrednie podłączenie czytników typu Wiegand - 4 możliwość rozbudowy o kolejne przejścia parametryczne linie wejściowe na płycie głównej - 8 wyjścia tranzystorowe 15 V/150 mA DC na płycie kontrolera – 8 wyjścia przekaźnikowe 30V/1,5A AC/DC na płycie kontrolera - 2 bufor zdarzeń na wymiennej karcie pamięci - 8 milionów interfejsy - RACS CLK/DTA; 2xRS485 interfejs komunikacyjny - Ethernet szyfrowana transmisja danych - AES-128-CBC zasilacz wbudowany - 12DC/1,0A | …………………………. |
| 2 | czytnik zbliżeniowy odczyt kart zbliżeniowych - UNIQUE EM 125 kHz zasięg odczytu - do 7 cm interfejs komunikacyjny - RS485 wejścia - 3xNO/NC wyjście przekaźnikowe - 1,5 A/30 V wyjścia tranzystorowe - 2x1 A/15 V definiowanie polaryzacji spoczynkowej linii wyjściowej głośnik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża zasilanie - 12 VDC/40 mA | …………………………. |
| 3 | czytnik administratora zasilanie 5 VDC bezpośrednio z portu USB średni pobór prądu 80 mA karty MIFARE Classic, EM 125 kHz zasięg odczytu kart EM 125 kHz do 4 cm przekaźnik NO/NC; 1 A/30 V czas odczytu ok. 200 ms | …………………………. |

- Urządzenia instalacji sygnalizacyjno-alarmowej pożaru SAP

| Lp. | Rodzaj produktu / parametry nie gorsze niż … | producent/model/symbol/seria (informacje identyfikujące zaoferowany produkt) |
| --- | --- | --- |
| 1 | centrala sygnalizacji pożaru typ budowy: modułowa maks. liczba obsługiwanych modułów: 46 maks. liczba obsługiwanych urządzeń: 4096 obsługa centrali: wyświetlacz dotykowy LCD liczba elementów w pętli: 127 maksymalny prąd linii: 300 mA liczba przekaźników niskonapięciowych: 8 sygnalizacja stanu pracy: diody LED napięcie wej. kontrolera akum.: 20,4VDC do 30,0VDC maks. natężenie modułu kontrolera: 6A maks. napięcie wyjściowe mod. sygn.: 29,5VDC maks. pobór prądu w stanie got. mod. sygn.: 40 mA liczba linii sygnalizacyjnych: 2 zasilanie zewn. mod. sygn.: tak obudowa: ścienna, ramowa, 6 gniazd modułów | …………………………. |
| 2 | czujka optyczna dymu czujka wykonana w oparciu o technologię inteligentnego przetwarzania sygnału ISP napięcie pracy: 15VDC do 33VDC pobór prądu: <0,55mA dopuszczalna temperatura pracy: -200C do +650C wyjście wskaźnika: otwarty kolektor, maks. obciążenie 15 mA maks. wysokość montażu: 16m obszar objęty monitoringiem: 120m2 dopuszczalna prędkość ruchu powietrza: 20m/s izolator zwarć: tak | …………………………. |
| 3 | czujka optyczna + termiczna czujka wielosensorowa wykonana w oparciu o technologię inteligentnego przetwarzania sygnału ISP napięcie pracy: 15VDC do 33VDC pobór prądu: <0,55mA dopuszczalna temperatura pracy: -200C do +500C wyjście wskaźnika: otwarty kolektor, maks. obciążenie 15 mA maks. wysokość montażu: 16m obszar objęty monitoringiem: 120m2 dopuszczalna prędkość ruchu powietrza: 20m/s izolator zwarć: tak | …………………………. |
| 4 | czujka termiczna czujka z detektorem termicznym (termistor) wykonana w oparciu o technologię inteligentnego przetwarzania sygnału ISP napięcie pracy: 15VDC do 33VDC pobór prądu: <0,55mA dopuszczalna temperatura pracy: -200C do +500C wyjście wskaźnika: otwarty kolektor, maks. obciążenie 15 mA maks. wysokość montażu: 7,5m obszar objęty monitoringiem: 40m2 dopuszczalna prędkość ruchu powietrza: 20m/s izolator zwarć: tak | …………………………. |
| 5 | ręczny ostrzegacz pożaru typ: wewnętrzny napięcie pracy: 15VDC do 33VDC pobór prądu: 0,4 mA kolor: czerwony, RAL3001 izolator zwarć: tak | …………………………. |
| 6 | gniazdo czujki połączenia: zasilanie (0 V, +V) Sieć LSN (a1 / a2, b1, b2) punkt C Ekran materiał obudowy ABS (Novodur) kolor obudowy podobny do RAL 9010 wymiary Ø 12 x 2,27 cm | …………………………. |
| 7 | wskaźnik zadziałania typ: optyczny pole widzenia: 3600 pobór prądu: 3 - 30 mA | …………………………. |
| 8 | moduł sterujący typ: adresowalny maks. zdolność przełączania: 2A/30VDC napięcie wejściowe: 15VDC do 33VDC maks. pobór prądu: 3,5 mA liczba przekaźników: NC/C/NO 8 temp. pracy: -200C do +650C | …………………………. |
| 9 | sygnalizator optyczno- akustyczny typ: optyczno – akustyczny z podstawą maks. liczba sygnałów: 32 napięcie pracy: 18VDC do 30VDC maks. pobór prądu: 25 mA maks. poziom: 112 dB częstotliwość błysków: 1 Hz temp. pracy: - 250C do +700C | …………………………. |
| 10 | zasilacz pożarowy znamionowe napięcie wyjściowe: 27,1 VDC zakres zmian napięcia wyjściowego: 20,8 VDC do 28,0 VDC maks. wydajność prądowa: 5A maks. pobór prądu z akum.: 35 mA liczba akumulatorów: 2 pojemność akumulatora: 18Ah/12V | …………………………. |
| 11 | akumulator 12V45Ah napięcie znamionowe – 12V pojemność znamionowa – 45Ah żywotność projektowana – 5 lat napięcie ładowania 13,5 – 13,8 V prąd ładowania – 4,4 A typ obudowy – ABS | …………………………. |
| 12 | akumulator 12V18Ah napięcie znamionowe – 12V pojemność znamionowa – 18Ah żywotność projektowana – 5 lat napięcie ładowania 13,8 V prąd ładowania – 5,4 A typ obudowy – ABS | …………………………. |
| 13 | elektrozaczep rewersyjny typ: rewersyjny napięcie zasilania: 12VDC pobór prądu: 180 mA | …………………………. |
| 14 | puszka połączeniowa przelotowa typ- przelotowa 6x4mm2 napięcie zasilania – max 400VAC zakres prądowy – max 32A średnica przewodu - max 4mm2 stopień ochrony obudowy – IP20 | …………………………. |

.........................................................

podpis/y osoby/osób upoważnionej/nych

do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA!

Brak wskazania przez Wykonawcę producenta/modelu/symbolu/serii zaoferowanego produktu, skutkować będzie odrzuceniem oferty

CZĘŚĆ NR 2 – dostawa wraz z montażem urządzeń systemu telewizji dozorowej (STD)

w Urzędzie Skarbowym w Świnoujściu

| Lp. | Rodzaj produktu / parametry nie gorsze niż … | producent/model/symbol/seria (informacje identyfikujące zaoferowany produkt) |
| --- | --- | --- |
| 1 | kamera wewnętrzna typ - IP bullet przetwornik - 1/3 rozdzielczość - 4 Mpx kompresja video - H.264+, H.265, H.265+, MJPEG liczba strumieni video - 2 liczba klatek - 20 obiektyw - 2,8 – 12 mm czułość - 0,01 funkcje - BLC, WDR szczelność obudowy - IP67 promiennik podczerwieni - 30 m, LED kompatybilność - ONVIF zasilanie - 12VDC, PoE pobór mocy - 9W temperatura pracy - - 30 do +600C | …………………………. |
| 2 | rejestrator cyfrowy typ - NVR 16 kanałów rozdzielczość - 12 Mpx ilość kanałów - 16 maks. pasmo strumieni video - 200 Mb/s ilość dysków/pojemność - 4/8TB wyjścia video - HDMI (4K), VGA interfejs sieciowy - 2x10/100/1000 Mbps złącza - 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xeSATA, RS-232, RS-485, 2xLAN kompresja video - H.264, H.264+, H.265, H.265+ zasilanie - 230 VAC pobór mocy - 80 W | …………………………. |
| 3 | monitor M1 przekątna ekranu - 31,5” typ matrycy - LED rozdzielczość - 1920x1080 ilość wyświetl. kolorów -16,7 mln czas reakcji plamki - 8 ms kontrast - 1400:1 jasność - 300 cd/m2 kąt widzenia pion/poziom - 1780 wejścia - HDMI, VGA głośniki - tak | …………………………. |
| 4 | switch porty LAN - 2xport Combo RJ45/SFP - 16xPoE 802.3af/at szybkość transmisji - 10/100 Mb/s porty LAN PoE - 10/100/1000 Mb/s 2xUplink maks. moc wyjściowa - 30W/port PoE maksy. sumaryczna moc - 230W tablica adresów MAC - 4k zasilanie - 100 do 240 VAC | …………………………. |
| 5 | UPS moc - 400 W moc pozorna - 800 VA czas podtrzymania - 110 min czas przełączania - 4 ms zabezpieczenia - przeciążeniowe, przeciwzwarciowe automatyczna regulacja napięcia - AVR liczba gniazd standard - 2 złącze komunikacyjne - 1xRS232 architektura - Line – interactive | …………………………. |
| 6 | konwerter typ - konwerter aktywny liczba kanałów - 1 zasięg transmisji - do 200 m złącza video - RJ45/BNC_F funkcje dodatkowe - PoE PASSIVE do 70 W | …………………………. |

.........................................................

podpis/y osoby/osób upoważnionej/nych

do reprezentowania Wykonawcy